## Slide 1
BARÈME /4 ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS — PHYSIQUES
5 failles trouvées en se promenant dans l'usine
1
Porte à badge maintenue ouverte par un parpaing
→ Ferme-porte + alarme, sensibilisation
2
Mots de passe sur post-it (×2)
→ Coffre-fort de mots de passe, « clean desk »
4
Carte d'accès laissée sur le bureau
→ Badge personnel porté sur soi
6
Automate (PLC) laissé ouvert
→ Armoire à clé, commutateur RUN/PROG
7
IHM utilisable sans se connecter
→ Verrouillage de session, authentification
La plupart relèvent du comportement → le correctif transverse est la formation & la sensibilisation (chiffrée en partie 3).
Vulnérabilités · 1/3 — Physiques L'attaque a commencé ici : mots de passe ramassés à la main
Notes: Les vulnérabilités physiques : 5 failles repérées en visitant l'usine. C'est là que notre attaque a réellement commencé — on a ramassé les mots de passe du routeur et de l'automate à la main, avant toute manipulation réseau. La plupart de ces points relèvent du comportement, donc le correctif le plus efficace et le moins cher, c'est la formation et la sensibilisation.

## Slide 2
BARÈME /4 ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS — LOGIQUES & LOGICIELLES
4 failles mènent de la DMZ à l'explosion
V1 Pare-feu ouvert
C'est Règle « ACCEPT all » : la DMZ atteint directement la zone procédé.
Effet Aucune séparation réelle.
→ Refus par défaut, une règle par flux
V3 Modbus sans authentification
C'est Le port 502 circule en clair, sans identité ni signature.
Effet Quiconque l'atteint lit et écrit les vannes.
→ Pare-feu à inspection Modbus, à terme Modbus/TLS
V7·V8 Ni détection, ni journalisation
C'est IDS aveugle sur l'OT, SIEM désactivé, aucun journal.
Effet L'attaque passe totalement inaperçue.
→ IDS étendu à l'OT + SIEM centralisé
V12 Aucune barrière de sécurité physique
C'est La seule protection est le programme de l'automate — celui qu'on pirate.
Effet Rien n'arrête l'emballement : explosion.
→ Barrière SIL 2 indépendante (interlock câblé)
Vulnérabilités · 2/3 — Logiques & logicielles Chaque carte : le problème, l'effet, le correctif
Notes: Côté cyber, on ne garde que 4 failles, les plus déterminantes. V1 le pare-feu ouvert et V3 le Modbus sans authentification permettent d'aller librement jusqu'à l'automate. V7-V8, l'absence de détection, fait que l'attaque passe inaperçue. Et V12, l'absence de barrière de sécurité physique indépendante, c'est ce qui transforme la prise de contrôle en explosion. Chaque carte donne le problème, l'effet, et le correctif en vert.

## Slide 3
RÉCAP LA CHAÎNE, EN UNE PHRASE
Chaque maillon coupé casse l'attaque
PHYSIQUE
accès + mots de passe
→
V1 + V3
on atteint l'automate
→
V7 · V8
personne ne voit rien
→
V12
→ explosion
Les failles physiques donnent l'accès et les mots de passe → le pare-feu ouvert (V1) et le Modbus en clair (V3) mènent librement à l'automate → l'absence de détection (V7·V8) laisse l'attaque passer inaperçue → l'absence de barrière (V12) transforme la prise de contrôle en explosion.
La barrière V12 est le dernier rempart : elle arrête le procédé même si tout le numérique est compromis.
Vulnérabilités · 3/3 — Récap Physique → réseau → détection → sûreté
Notes: Pour retenir : la chaîne se lit en une phrase. Les failles physiques donnent l'accès et les mots de passe. Le pare-feu ouvert et le Modbus en clair mènent librement à l'automate. L'absence de détection laisse l'attaque passer inaperçue. Et l'absence de barrière transforme la prise de contrôle en explosion. Message clé : couper un seul maillon casse l'attaque, et la barrière V12 reste le dernier rempart même si tout le reste tombe.