## Slide 1
BARÈME /3 ARCHITECTURE INITIALE — MACHINES, PROTOCOLES, PORTS, ZONES
L'usine avant durcissement
DMZ
192.168.90.0/24
IHM Scada
192.168.90.107
HTTP 8080 · Modbus / TCP
vues · alarmes · consignes
Poste Kali
192.168.90.6
accès opérateur & navigateurs · tout en HTTP
passerelle DMZ : 192.168.90.200
Pare-feu / Routeur — 192.168.90.200 · 192.168.95.200
Règle : ACCEPT ALL (laisse tout passer)
ICS
192.168.95.0/24
Open PLC
192.168.95.2
Modbus / TCP (502)
web HTTP 8080
Poste Ingénierie
192.168.95.5
E / S déportées
.95.10 — Alim
.95.11 — Alim
.95.12 — Vanne de purge
.95.13 — Soutirage / Produit
.95.14 — Réacteur
.95.15 — Analyser
niveaux 0-1-2 sur un même réseau plat
aucune authentification sur le Modbus
esclave 247 · port 502
Modbus / TCP
Modbus
HTTP — dépôt du programme
Architecture initiale — schéma L'IHM pilote l'automate en Modbus à travers un pare-feu qui laisse tout passer
Notes: Voici l'architecture de l'usine telle que nous l'avons trouvée. Deux zones : la DMZ côté bureaux en 192.168.90, et la zone industrielle ICS en 192.168.95. Entre les deux, un pare-feu dont la règle est ACCEPT ALL : il laisse absolument tout passer, donc la séparation n'existe que sur le schéma. L'IHM pilote l'automate en Modbus TCP à travers ce pare-feu. L'automate interroge ensuite les six entrées-sorties déportées, dont le réacteur en .95.14. Et le poste d'ingénierie dépose le programme dans l'automate par une simple interface web en HTTP — c'est par là qu'est passé notre sabotage.