## Slide 1
BARÈME /3 ARCHITECTURE FINALE — LE SCHÉMA CORRIGÉ
La même usine, avec 4 protections
DMZ
192.168.90.0/24
IHM Scada
192.168.90.107
HTTPS (au lieu de HTTP 8080) · Modbus / TCP
Accès durci
+ comptes nominatifs, plus aucun mot de passe par défaut + double authentification (MFA)
+ tout passe en HTTPS — plus rien en clair sur le réseau
2
PARE-FEU FERMÉ — 192.168.90.200 · 192.168.95.200
ne laisse passer que IHM ↔ automate — tout le reste est bloqué et journalisé
1
ICS
192.168.95.0/24
Open PLC
192.168.95.2
Modbus / TCP (502)
web de programmation FERMÉ
programme signé & vérifié
4
Poste Ingénierie
accès sur fenêtre de maintenance
E / S déportées
.95.10 — Alim
.95.11 — Alim
.95.12 — Vanne de purge
.95.13 — Soutirage / Produit
.95.14 — Réacteur
.95.15 — Analyser
IDS + SIEM
surveille tout le Modbus
une commande anormale
déclenche une alerte
journalise tout
3
Modbus / TCP — surveillé
Modbus
dépôt bloqué en exploitation
Architecture finale · 1/2 — Schéma Kali et Caldera retirés du réseau · pare-feu passé de « Accept All » à fermé
Notes: Voici l'architecture finale. C'est exactement le schéma de départ, avec deux différences. Premièrement, les postes Kali et Caldera ont été retirés du réseau de l'usine. Deuxièmement, quatre protections ont été ajoutées, repérées par les pastilles vertes. Un : le pare-feu est fermé, il ne laisse plus passer que l'échange IHM vers automate. Deux : les accès sont durcis, comptes nominatifs, MFA et HTTPS. Trois : un IDS et un SIEM surveillent le Modbus. Quatre : le dépôt de programme sur l'automate est fermé en exploitation.

## Slide 2
BARÈME /3 ARCHITECTURE FINALE — LES CORRECTIFS
Les 4 correctifs, en clair
1
On ferme le pare-feu
Il ne laisse plus passer que l'échange utile : IHM ↔ automate. Tout le reste est bloqué et journalisé — un poste de la DMZ ne peut plus atteindre l'automate.
corrige : pare-feu ouvert (V1)
2
On change les mots de passe et on chiffre
Fini les mots de passe par défaut et les post-it : comptes nominatifs, double authentification, et tous les accès passent en HTTPS au lieu du HTTP en clair.
corrige : mots de passe physiques (1·2·4) et accès en clair
3
On surveille le Modbus
Une sonde IDS lit les échanges et un SIEM centralise les journaux : toute commande anormale — une écriture qui ne vient pas de l'IHM — déclenche une alerte.
corrige : Modbus sans authentification (V3) · aucune détection (V7·V8)
4
On bloque la modification de l'automate
Le dépôt de programme est fermé en fonctionnement et le programme est signé puis vérifié. Le poste d'ingénierie n'y accède que sur fenêtre de maintenance déclarée.
empêche le sabotage du TP (pressure_sp := 65535)
Résultat : la chaîne d'attaque du TP est coupée à chaque étape — on ne traverse plus du bureau vers l'usine (1), on ne se connecte plus avec un mot de passe trouvé (2), on ne pilote plus le Modbus sans être vu (3), on ne sabote plus l'automate à distance (4).
Architecture finale · 2/2 — Les correctifs Couper un seul maillon suffisait — là, les quatre le sont
Notes: On détaille les quatre correctifs. Le message à faire passer : chacun coupe une étape précise de l'attaque qu'on a menée en TP. Le pare-feu fermé bloque le passage de la DMZ vers l'usine. Les comptes nominatifs et le HTTPS annulent le bénéfice des mots de passe trouvés physiquement. L'IDS et le SIEM font qu'on ne peut plus agir sur le Modbus sans être détecté. Et le verrouillage du dépôt de programme empêche précisément le sabotage qui a fait exploser le réacteur. Couper un seul de ces maillons suffisait à faire échouer l'attaque : là, les quatre le sont.